POUČENÍ KE ZKOUŠCE Z VYHLÁŠKY č. 50/1978 Sb.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. stanoví stupně odborné způsobilosti (kvalifikaci) pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení, nebo na nich pracují, práci na nich řídí, tato zařízení projektují nebo projekto- vání řídí a kteří tato zařízení revidují.

# Odborná způsobilost v elektrotechnice (ČSN 34 3108)

## studenti FEL

## Osoba	seznámená 								§ 3

poučená				- základní etapa studia 	§ 4

znalá				- bakalářská etapa studia 	§ 5

znalá s vyšší kvalifikací   	- inženýrská etapa studia

pro samostatnou činnost				§ 6

pro řízení činnosti					§ 7

pro řízení provozu					§ 8

revizní technici						§ 9

projektanti							§ 10

zvláštní případy (výuka v laboratořích)	§ 11

#### Fyziologické účinky elektrického proudu na organismus

AC				    DC

prahové hodnoty:	   0,5 mA				   2 mA

mezní hodnoty:	do 10 mA (2 s a déle)		do 30 mA (2s a déle)

200 mA (10 ms max)	   200 mA (10 ms max)

Mezní hodnoty ustáleného proudu nesmí překročit

3,5 mA                              10 mA

# Symbolika a označování v elektrotechnice (ČSN ISO 3864)

bezpečnostní barva

bezpečnostní značka

Elektrická zařízení - rozdělení (ČSN 33 0010)

## Podle nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

silnoproudá a slaboproudá zařízení

Podle účelu:

silová, sdělovací, řídicí a zvláštní zařízení

Podle napětí:

jmenovité napětí rozvodné sítě nebo elektrického zařízení

nejvyšší napětí sítě

Kategorizace napětí podle velikosti:

| název napětí | střídavé napětí (ef. hodnota) | stejnosměr. napětí |
| --- | --- | --- |
| kateg. | označ. | plný název | uzemněná síť | izol. síť |  |
|  |  |  | fáze-zem | fáze-fáze | fáze-fáze |  |
| I | mn | malé | do 50 V | do 120 V |
| II | nn | nízké | 50 - 600 V | 50 - 1000 V | 120 - 1500 V |
| A | vn | vysoké | 0,6 - 30kV | 1 - 52 kV | 1,5 - 52 kV |
| B | vvn | velmi vys. | 30 - 171 kV | 52 - 300 kV |
| C | zvn | zvláště vys. | - | 300 - 800 kV | - | 300 - 800 kV |
| D | uvn | ultra vysoké | - | nad 800 kV | - | nad 800 kV |

Druhy elektrických rozvodných sítí (ČSN 33 2000-3)

A. Dělení sítí podle způsobu uzemnění (2 až 4 písmena):

1. písmeno: 	T . . . spojení sítě se zemí  	EXISTUJE

(Terre)				      (vvn a nn sítě)

I . . . spojení sítě se zemí	NEEXISTUJE

(Insulation)			    (vn sítě, např. 22 kV)

2. písmeno:      	N . . . spojení neživých částí s uzemněným bodem sítě		   (Neutral)

T . . . spojení neživých částí se zemí (jsou uzemněny)

3. písmeno:	C . . . ochranný a střední vodič sloučeny do jednoho

(Common)

S . . . ochranný a střední vodič vedeny odděleně

(Separate)

Užívané sítě:  TN (TN-S, TN-C, TN-C-S), TT, IT

B. Dělení sítí podle pracovnívh vodičů:

| počet fází | počet vodičů | ochranný a střední vodič | typ sítě |
| --- | --- | --- | --- |
| jednofázová | 2 | PEN | TN - C |
|  | 3 | PE + N | TN - S |
| trojfázová | 4 | PEN | TN - C |
|  | 5 | PE + N | TN - S |

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou:

Prostory	normální

nebezpečné

zvláště nebezpečné

Meze bezpečných malých napětí:

Obvody neuzemněné  	SELV 	(Safety Extra Low Voltage)

bezpečné malé napětí

uzemněné		PELV	(Protective Extra Low Voltage)

ochranné malé napětí

Člověk a bezpečnost práce (ČSN 34 3100)

## Kategorizace činností:

## Obsluha elektrických zařízení

Práce na elektrickém zařízení

Práce na elektrickém zařízení do 1000 V, bez napětí

Práce na elektrickém zařízení do 1000 V, v blízkosti napětí

Práce na elektrickém zařízení do 1000 V, pod napětím – PPN

(PPN – v dotyku, na vzdálenost, na potenciálu)

Práce 	- podle pokynů

- s dohledem

- pod dozorem

Příkaz B

pro práce na všech el. zařízeních nad 1000 V pod napětím a v jejich blízkosti vydává pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který odpovídá za provozování tohoto zařízení. Vydává se na dobu až 24 hodin a lze od vydání upustit ve vyjímečných případech.

Ochrana před nebezpečným dotykem (živých i neživých částí)

- ochrana malým napětím (SELV, PELV)

50 V (25 V, 12 V)

Podmínky správné ochrany:

- zdroj (bezpeč. ochranný transformátor, motorgenerátor, baterie)

- elektrické a prostorové oddělení obvodu s malým napětím

- nezáměnné vidlice a zásuvky

#### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

(dříve základní ochrana nebo ochrana před přímým dotykem)

- ochrana izolací

- ochrana kryty nebo přepážkami

- ochrana zábranami

- ochrana polohou

- ochrana doplňková (proudový chránič, doplňková izolace)

#### Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

(ochrana v případě poruchy nebo před nepřímým dotykem)

Pouze v případě poruchy (nefunkčnosti základní izolace).

Ochrana:  PE nebo PEN vodič spojený s neživými částmi při poruše zajistí takové zvýšení proudu v obvodu, že předřazená pojistka nebo jistič odpojí zdroj. Patři sem také ochrana samočinným odpojením za použití napěťového chrániče.

#### Stupně ochrany krytem

IP kód je kódovací systém, který označuje stupně ochrany krytem

- před dotykem nebezpečných částí

- před vniknutím pevných cizích těles

- před vniknutím vody

#### Třídy ochran elektrických zařízení

###### Čísla tříd vyjadřují jakými prostředky je dosaženo bezpečnosti

a nevyjadřují její úroveň.

#### První pomoc při úrazu elektrickým proudem

- Vypnutí přívodu elektrického proudu

- Umělé dýchání	-  při zástavě dechu (zajistit jazyk, záklon hlavy,

z úst do úst - 10 až 12 x za minutu)

- Nepřímá srdeční masáž

-  při nehmatném tepu na krční tepně (oběma rukama 60 až 80 x za minutu)

Pokud je na obě činnosti 2) a 3) pouze jeden zachránce, střídá umělé dýchání a nepřímou srdeční masáž v poměru 15 stlačení a 2 vdechy.

Funkce základních bezpečnostních prvků elektrických sítí

POJISTKA při poruše základní izolace chrání:

- elektrické zařízení před větším poškozením (požár)

- obsluhu před nebezpečným dotykem

CHRÁNIČ vypíná porušený elektrický spotřebič

Proudový chránič:

Napěťový chránič: