# Organizační část

| Číslo vývojového projektu: | F0005 |
| --- | --- |
| Název vývojového projektu: | Subjektivní a objektivní hodnocení kvality hlasového signálu |
| Číslo vyššího projektu: | F |
| Název vyššího projektu: | STROM centrum – skupina Hardware |
| Vedoucí vývojového projektu: | Ing. Martin Havlan |

Součásti projektu:

| I. |
| --- |
| Název: | Analýza možných algoritmů hodnocení kvality hlasového signálu |
| Označení: | FSOHK-01 |
| Číslo dokumentace: | SV 710 005 |
| Zodpovědná osoba: | Ing. Martin Nemčík |
| Dosažený stav: | Dle zadání byly popsané algoritmy pro objektivní a subjektivní hodnocení kvality hlasového signálu a na základě podrobného popisu a analýzy zmíněných algoritmů byl pro objektivní hodnocení kvality hlasového signálu algoritmus (PESQ). Důvodem výběru byla jeho robustnost a univerzálnost i pro sítě VoIP. |

| II. |
| --- |
| Název: | Rozbor technických a programových prostředků hodnocení kvality hlasového signálu |
| Označení: | FSOHK-02 |
| Číslo dokumentace: | SV 710 007 |
| Zodpovědná osoba: | Ing. Martin Nemčík |
| Dosažený stav: | Na základě rozboru a analýz v prvním dílčím projektu byl princip objektivního hodnocení kvality hlasového signálu pomocí algoritmu PESQ implementován to softwarové aplikace s názvem Tester of Speech Quality. Tato aplikace podporuje grafické zobrazení signálu v časové a frekvenční oblasti na výstupech jednotlivých bloků použitého algoritmu. Aplikace je ve formě samospustitelného exe souboru, který bude umístěn spolu s testovanými vzorky na datovém úložišti. |

# Plnění termínů

| Termín | Plán | Skutečnost | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahájení | 1.11.2005 | 1.11.2005 | 0 |
| Dokončení | 30.9.2006 | 6.12.2006 | 66 dnů |

# Náklady

| Typ nákladů | Plán | Skutečnost | Rozdíl |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiál |  |  |  |
| Práce |  |  |  |
| Subdodávky |  |  |  |
| Ostatní |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |

# Zhodnocení výsledků

V rámci projektu vznikly v jeho první části „Analýza možných algoritmů hodnocení kvality hlasového signálu“ tři zprávy SV710005000_106_1.1_1; SV710005001_106_1.1_1 a SV710005002_106_1.1_1.

V druhé části „Rozbor technických a programových prostředků hodnocení kvality hlasového signálu“ dvě průběžné zprávy SV710005002_106_1.1_1 a SV710005002_106_1.2_1.

Dále program Tester of speech quality - PESQ v0.2b (SV710007000_150_1.1_1) a popis programu (SV710007001_106_1.1_1).

Závěrečná zpráva k projektu SV710007002_106_1.1_1.

Na projekt navazuje projekt F0014 „Modul pro datovou komunikaci s telekomunikačními zařízeními.“

# Schvalování

| Vypracoval: | Ing. Hájek |
| --- | --- |
| Ověřil: | Ing. Havlan |
| Schválil: | Předseda VR - Šimák |

# Záznam o změnách

| Revize | Popis změny | Provedl | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | První vydání | Ing. Hájek | 6.12.2006 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |