Y36PSI
Ukládání dat

---
Direct Attached Storage
SCSI
SCSI protocol

---
Network Attached Storage
IP network
File protocol
CIFS, NFS, HTTP, FTP, NDMP

---
Storage Area Network
SAN
Fibre Channel
SCSI protocol

---
iSCSI Attached Storage
IP Network
iSCSI protocol
block IO

---
LAN - NAS

---
LAN - SAN
SAN
LAN

---
Přenos dat
iSCSI
SAN
DAS
application
application
application
DB syst.
OS FS
DB syst.
OS FS
DB syst.
OS FS
RAW part.
LVM
RAW part.
LVM
RAW part.
LVM
iSCSI layer
SCSI device driver
SCSI device driver
TCP/IP stack
FC Host Bus Adapter
SCSI Bus Adapter
NIC
Block I/O
SAN
IP Network
FC HBA
SCSI Bus Adapter
TCP/IP stack
iSCSI layer
NIC
IO Bus Adapter
iSCSI Appliance

---
Přenos dat II
NAS
application
OS File System
NAS Gateway
NAS Appliance
I/O redirector
NIC
NIC
NFS/CIFS
TCP/IP stack
TCP/IP stack
TCP/IP stack
FS + LVM
FS + LVM
NIC
Device Driver
Device Driver
File I/O
Block I/O
Block I/O
SAN
IP Network

---
Fibre Channel
T11.org
Point-to-Point
Arbitrated Loop
Switched Fabric
100/200/400/800/1200 MB/s
podpora řízení toku

---
Internet SCSI – iSCSI
rfc3720
přenos SCSI příkazů pomocí TCP
HyperSCSI – SCSI over Ethernet
podpora HW i SW

---
Fibre Channel over IP
FCIP
rfc3821
tunelování FC přes TCP
vytváří jednu FC strukturu

---
Internet Fibre Channel Protocol iFCP
rfc4172
gateway – gateway protokol
iFCP mapuje FC na IP adresy
iFCP mapuje FC session na TCP session
propojuje různé FC struktury

---
FCIP x iFCP
FCIP
FCIP
tunnel
single SAN fabric
iFCP
iFCP
multiple SAN fabrics

---
ATA over Ethernet
přímé vkládání ATA příkazů do Ethernetových rámců – nelze směrovat
navržen firmou Coraid
http://www.coraid.com/documents/AoEr8.txt
eth typ 0x88A2
přenos - max 2 sektory

---
IPv4, IPv6, ARP over FC
rfc4338
encapsulace IP do FC
využití FC-4 vrstvy
aby nebyla nuda :-)

---
bezpečnost SAN
HA
adresace
implementace