Y36PSI
QoS
Jiří Smítka

---
QoS - co, prosím ?
Quality of Services = kvalita služeb
Opatření snažící se zaručit koncovému uživateli doručení dat v potřebné kvalitě
Uplatňuje se v přenosu multimédií, IP telefonii, atd.
Kvalita služby je ovlivněna:
  - stanicemi (uživatelé, servery)
  - směrovači, přepínači
  - linkami (mezi směrovači, LAN)

---
Sdílení kapacity sítě
V jednoduché síti typu Internet se všichni uživatelé dělí o prostředky sítě stejným dílem
100 uživatelů + linka 100 Mbit/s
=> 1 Mbit/s na jednoho uživatele
Většinou není menší rychlost problém
Některé aplikace (např. IP telefonie) však nemusí fungovat

---
Možnosti QoS
Rezervovat přenosovou kapacitu pro daný kanál
Nastavit vyšší prioritu některým službám (např. ssh) a zkrátit jejich odezvu
Omezit přenos na definovaný limit (např. omezení FTP, aby bylo možno přistupovat na WWW)
Definovat maximální zpoždění dat

---
Příklad sítě bez QoS
0.6 Mbit/s
0.6 Mbit/s
0.6 Mbit/s
2 Mbit/s
0.6 Mbit/s
0.6 Mbit/s
0.6 Mbit/s
Požadavek 1 Mbit/s

---
Příklad sítě s QoS
0.5 Mbit/s
0.5 Mbit/s
0.5 Mbit/s
2 Mbit/s
0.5 Mbit/s
1 Mbit/s
1 Mbit/s
Požadavek 1 Mbit/s

---
Parametry tvořící QoS
šířka pásma = rychlost přenosu dat
jednosměrné zpoždění
  - čas potřebný pro přenesení paketu přes fyzické médium
  - čas způsobený řazením do front
rozptyl zpoždění
ztrátovost paketů

---
Plánovací mechanismy
FIFO
Prioritní FIFO
Round Robin
WFQ
Leaky Bucket
Leaky Bucket + WFQ

---
FIFO
Obsluha
Fronta

---
Prioritní FIFO
prioritní fronta
Obsluha

---
Round Robin
2 fronty (prioritní + ostatní)
Příchod
1
2
3
4
5
Obsluha
1
3
2
4
5
čas

---
WFQ (weighted fair queuing)
w1
w2
Obsluha
w3

---
Leaky Bucket
r tokenů za sekundu
zásobník
na tokeny
pakety
pakety
čekající
na tokeny
odeslání
paketu
do sítě
vymazání
tokenu

---
Leaky Bucket + WFQ
r
1
w
1
r
n
w
n

---
Co na to IP protokol ?
IPv4 má v hlavičce informační pole TOS (Type of Service):
1000	minimalizuj zpoždění
0100	maximalizuj propustnost
0010	maximalizuj spolehlivost
0001	minimalizuj finanční náklady
0000	normální služba

---
ToS v aplikacích
Telnet = 1000	(zpoždění)
FTP control = 1000	(zpoždění)
FTP data = 0100	(propustnost)
DNS
  - UDP query = 1000	(zpoždění)
  - TCP query = 0000
  - Zone transfer = 0100	(propustnost)
ICMP
  - errors = 0000
  - request = 0000
  - response = 0000

---
TCP a řízení toku
Efektivně lze omezovat pouze odchozí tok dat, pro příchozí tok musíme použít nepřímé metody.
Můžeme pozdržet potvrzení a tím prodloužit RTT (round trip time)
(pozor na timeout, který způsobí opětovné odeslání dat).
Můžeme měnit velikost okénka.

---
RTT v TCP (1)
RTT (round trip time) je doba, za kterou přijde potvrzení odeslaného datového segmentu
Od RTT se odvozuje timeout
Jenže jak dopředu vědět hodnotu RTT ?
SampleRTT = poslední naměřený RTT
EstimatedRTT = očekávaný RTT
EstimatedRTT = (1-α) . EstimatedRTT + α . SampleRTT
α = 0,125

---
RTT v TCP (2)

---
TCP - Timeout
DevRTT = (1-β) . DevRTT + β . | SampleRTT-EstimatedRTT |
(popisuje proměnlivost RTT, β=0,25)
TimeoutInterval = EstimatedRTT + 4 . DevRTT
Timeout se po každé ztrátě paketu zdvojnásobí.

---
TCP okénko I.
„slow start“: CongWin = 1 MSS
(MSS = maximum segment size)
po každém RTT se CongWin zdvojnásobí (s každým paketem roste o 1 MSS)
V proměnné Threshold je uložena hodnota, kde „slow start“ končí a začíná fáze „congestion avoidance“ (zamezení zahlcení)

---
TCP okénko II.
Ve fázi „congestion avoidance“ roste CongWin lineárně vždy o 1 MSS.
Při příjmu 3 duplicitních ACK (detekce ztráty) se Threshold a CongWin nastaví na polovinu poslední hodnoty CongWin.
Timeout způsobí nastavení Threshold na polovinu CongWin a nastaví CongWin na 1 MSS. Poté zahájí „slow start“.

---
IPv6 a QoS
QoS v dnešním Internetu funguje nepovinně, jen v jeho částech.
Zajištění QoS mezi koncovými uživateli je tedy obtížné.
IP protokol verze 6 by měl tento nedostatek odstranit
IPv6 má v hlavičce nová pole definující způsob zpracování a identifikace informací přenášených v síti