SPS
Bezpečnostní architektura PS

---
Motivace útoků v internetu
Peníze
Peníze
Peníze
Peníze
Peníze
Sláva
„Něco si dokázat“
.. udržovat nebezpečí, aby bylo komu prodávat bezpečnostní produkty, a to co nejvíce...

---
Cíle ochrany
data
utajení
integrita
dostupnost
zdroje
zneužití výkonu
útok na jiné systémy
uložení závadného obsahu
pověst
poškození dobrého jména

---
Typy útoků
průnik (intrusion)
nedostupnost služby (denial of service)
zcizení informací (information theft)
vnější útok
přes síť...
vnitřní útok
z lokální sítě
vyzrazení interních informací
provozování nekorektních činností

---
Řešení - firewall
Firewall – je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení.
Nutno rozlišovat:
Paketové filtry
Aplikační brány
Stavové paketové filtry
Stavové paketové filtry s kontrolou protokolů a IDS
Bezpečnostní politika firewallu

---
Pojmy
Router
směrovač, který ovládá směrování potřebných protokolů (viz PSI)
Firewall
viz před chvílí
Brána
pojem používaný pro počítač, připojující síť k internetu. Obvykle se ale jedná o router+firewall

---
Jak to funguje
Firewall je: hardware + software
hardware: počítač, který má dostatek rozhraní potřebného typu
software: kód, který pozná potřebné protokoly a umí vhodně implementovat pravidla bezpečnostní politiky

---
Možnosti firewallu I
firewall umožňuje
soustředění bezpečnosti
veškerý provoz prochází jedním bodem
možnost zaměřit se na zabezpečení jednoho místa
využití bezpečnostní politiky
odstranění potenciálně nebezpečných služeb/protokolů
odstranění služeb z nebezpečných zdrojů
efektivní záznam „internetových“ aktivit
veškerý provoz prochází firewallem
rozdělení vnitřní sítě
vnitřní firewally
ochrana bezpečnějších částí

---
Možnosti firewallu II
  firewall neumožňuje
ochranu proti vnitřnímu nepříteli
vnitřní útočník už firewall nepřekonává (lze použít vnitřní firewally a host firewally)
ochrana proti odeslání dat selhává na úrovni OS (USB:)
nechrání proti spojením mimo firewall
dial-up a wifi připojení počítače připojeného do vnitřní sítě

---
Možnosti firewallu III
L5-7 firewally:
ochrana proti neznámým hrozbám
např. neznámá chyba v protokolu
lze řešit povolením pouze korektních dotazů
ochrana proti virům
výpočetně náročné rozpoznání dat v komunikaci
lepší je nahradit protivirovou ochranou počítačů

---
ISO/OSI model
L2-L7 - Firewall
L1 – jedině zeď

---
Informace pro filtrování
linková vrstva
ethernet, FDDI, ATM
síťová vrstva
IP
transportní vrstva
TCP, UDP
aplikační vrstva
http, ftp, telnet, smtp ...

---
Linková vrstva
DA
6B
SA
6B
délka/typ
2B
Data (+ padd)
46B-1500B
preambule
8B
CRC
4B
protokolu
IP
zdrojová MAC adresa
adresa zdroje
adresa posledního směrovače
cílová adresa
většinou adresa odchozího směrovače
špatně použitelné pro filtrování
filtrování broadcastů/multicastů

---
Síťová vrstva
- adresy (identifikace) odesílatele a příjemce
- protokol vyšší vrstvy
  - TCP, UDP, ICMP, OSPF, IPsec …
- volitelné položky
  - většinou prázdné, potenciálně nebezpečné
- Fragmentace
  - problém při analýze protokolu vyšší vrstvy

---
Transportní vrstva – UDP
port odesílatele a příjemce
identifikace služby

---
Transportní vrstva – TCP
- port odesílatele a příjemce
- příznaky
  - určují stav spojení (navázání, ukončení)
- volitelné položky
  - běžně se používají, nepříliš zajímavé pro filtrování

---
ICMP
proměnná část záhlaví
4B
kód
1B
kontrolní součet
2B
IP záhlaví
20B
typ
1B
data
typ/kód
0/0 … echo request
8/0 … echo reply
3/* … nedoručitelný IP paket
5/* … změň směrování
…
vhodný protokol pro tunelování – je většinou povolený a dobře se do něho zapouzdřuje...
> není vhodné ICMP povolit úplně, ale na základě typu ...

---
Aplikační vrstva
velké množství protokolů (stovky-tisíce)
časté změny (skype)
uzavřené protokoly (skype)
šifrování (skype)
použití různých portů (skype)

---
Další metriky
čas
pracovní/výuková doba
autentizovaný uživatel
frekvence opakování
zahlcení ICMP požadavky
zahlcení otevíráním TCP spojení
stav spojení – stavové filtry
evidence běžících spojení

---
Filtr I
Internet
screening router
jednoduchá pravidla
velmi rychlé
±
interní síť

---
Filtr II
Internet
dual-homed host
i velmi složitá pravidla
nižší rychlost
±
interní síť

---
Filtr a proxy
Internet
interní síť

---
Filtry, proxy, DMZ
Internet
www,smtp
ftp
DMZ (perimetr)
interní síť

---
… a další možné architektury …

---
Paketové filtry
tohle by šlo dodělat – odsud
bezestavové
jak pracují
co nabízí
stavové
jak pracují
co nabízí
speciální
náhodné ...

---
Pravidla pro paketové filtry
L3 / L4
výchozí politika (default policy)
accept, reject, drop, mirror, log (a další)
zpracování pravidel
sekvenční (cisco ACLs)
strom (netfilter/iptables)
bezstavová
stavová
Typické PF: Linux/BSD, či jednoduché domácí „router/firewally“

---
Aplikační filtry
rozeberou paket až do 7. vrstvy OSI
např.
http – kontrola správnosti požadavku (nesnaží-li se klient o cross-site request, či buffer overflow ..)
ftp – kontrola obsahu souboru
https – podvržené certifikáty
asi nejznámější – Checkpoint
existují levné nahrážky ..

---
Intrusion Detection System
L3-L7 prvek, kontrolující obsah spojení
pasivní: zaznamená útok do deníku (log), notifikuje operátora
reaktivní: automaticky provede akci (zablokování, notifikace...)
Typicky: Snort, Checkpoint SmartDefense, Cisco IDS

---
Unified threat management
nový výraz pro hw/sw, který poskytuje komplexní ochranu před síťovými útoky:
paketový filtr
e-mail filtering
anti-virus
IDS
WWW filtering

---
Firewall – omezení
omezení funkcionality aplikací
omezení možností (=schopností) uživatelů
zálohování – firewall je single point of failure, když nejede, nejede biznis..
vysoká dostupnost
problémy s dohledem
SPRÁVA – je nutné mít někoho, kdo tomu rozumí
místní administrátor (zaměstnanec)
outsourcing (SLA)

---
Literatura
E.D. Zwicky, S. Cooper, D.B. Chapman; Building Internet Firewalls; 2000; O Reilly
Wikipedie
L. Dostálek a kolektiv – Velký průvodce protokoly TCP/IP - bezpečnost