Vysoce dostupná síť

---
Úroveň řešení
- Reduntantní HW
- Linková vrstva
  - STP – Spanning Tree Protocol
  - RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol
  - MST – Multiple Spanning Tree
- Síťová vrstva
  - Proxy ARP
  - HSRP – Hot Standby Routing Protocol
  - VRRP – Virtual Router Reduntancy Protocol
  - GLBP – Gateway Load Balancing Protocol
  - AS -Autonomous System

---
Ethernet - cyklus

---
STP
Viz PSI

---
RSTP
- IEEE 802.1w (vychází z CISCO IEEE 802.1d)
- Změna stavu a rolí portu
  - Role – root, designated, backup, alternate

---
Root port
Port nejblíže k root switch

---
Designated port
Port, který do daného segmentu posílá BPDU (Bridge Protocol Data Unit) s nejvyšší váhou

---
Alternate port
- Není root ani designated (blocked v STP)
- Dostává BPDU s vyšší vahou od jinud
- Alternativní root (při výpadku)

---
RSTP BPDU
Více příznaků

---
RSTP ztráta spojení s root
- BPDU každé 2s
- 3x výpadek – ztráta spojení
- Okamžité nahrazení root při výpadku na root portu
- Soused root BPDU akceptuje a pošle dotaz na root

---
RSTP přechod do forwarding
- Aktivní potvrzení o přechodu do forwarding (bez TO)
  - Edge porty – přímo ke koncovým stanicím
  - Typ linky – point-to-point (full duplex)
  - Nabídka/souhlas

---
RSTP konvergence

---
MST – Multiple Spanning Tree

---
Proxy ARP
- Není default gateway
- „falešné“ ARP odpovědi

---
HSRP topologie
  - HSRP – Hot Standby Routing Protocol
  - CISCO

---
HSRP příklad

---
Ladění HSRP
- standby priority
- standby preempt + delay
- hello message timer 3s (250ms)
- hold interval 10s (800ms)
- interface tracking + dec standby priority
- NAT

---
HSRPv2
- HSRP group Id 0-4095 (v1 0-255)
- Hello and hold intervals in ms
- Hello source identification
- 224.0.0.102 x 224.0.0.2 (Cisco Group Manaement Protocol)
- New header
- Not compatible

---
A to je vše