A7B36PSI
Fyzická vrstva

---
Osnova
- kapacita kanálu
- kódování
- metalická média
- optická média

---
Rozlehlost
a=t_odesilani over t_prenosu

---
Multiplex
- FDMA
- frekvenční multiplex
- TDMA
- časový multiplex

---
Kapacita přenosového kanálu
Nyquistova věta
Shannonova věta
W max. kmitočet
C přenosová rychlost
V počet diskrétních hodnot
S/N odstup signál-šum
C=2.W.log_{2}(V) [b/s,Hz]
C=2.W.log_{2}(1+S / N) [b/s,Hz]

---
Kódování
- stejnosměrná složka,
- časová synchronizace,
- šířka pásma,
- přenosová rychlost,

---
Non Return to Zero
chybí auto synchronizace (lze doplnit kódováním)

---
Non Return to Zero Inverted
- 1 – změna stavu
- USB

---
Bipolar
nemá stejnosměrnou složku
Alternative Mark Inversion

---
MLT-3
- cyklus -1,0,1,0,...
- FDDI, 100BaseTx

---
Manchester
- dvojnásobná šířka pásma oproti NRZ,
- IEEE 802.3 – Ethernet,
- IEEE 802.4 – Token Bus

---
Diferenciální manchester
- 1 – otáčí hranu,
- ignoruje polaritu,
- IEEE 802.5 – Token Ring

---
4B5B
- zajištění hodin,
- 100BaseTx, 100BaseFx
8	1000	10010	hex data 8
9	1001	10011	hex data 9
A	1010	10110	hex data A
B	1011	10111	hex data B
C	1100	11010	hex data C
D	1101	11011	hex data D
E	1110	11100	hex data E
F	1111	11101	hex data F
0	0000	11110	hex data 0
1	0001	01001	hex data 1
2	0010	10100	hex data 2
3	0011	10101	hex data 3
4	0100	01010	hex data 4
5	0101	01011	hex data 5
6	0110	01110	hex data 6
7	0111	01111	hex data 7

---
Metalická vedení
symetrická
nesymetrická

---
UTP kabely ISO/IEC 11801
- cat 3	– 16MHz, 10Mbps
- cat 4	– 20MHz, 16Mbps
- cat 5	– 100MHz, 100Mbps (1Gbps)
- cat 5e	– 100MHz, 1Gbps (10Gbps – 45m)
- cat 6	– 250MHz, 1Gbps (10Gbps – 55m)
- cat 6a	– 500MHz, 10Gbps – 100m
- cat 7	– 600MHz, 100Gbps
- cat 7a	– 1000MHz

---
Konektory

---
Chyby na vedení

---
Přeslechy

---
Útlum a přeslech

---
Optická vedení

---
Řez vláknem

---
Princip šíření světla

---
Princip šíření světla 2

---
Princip šíření světla 3

---
Princip šíření světla 4

---
Princip šíření světla 5

---
Princip šíření světla 6

---
Princip šíření světla 7

---
Numerická apertura
- míra schopnosti vlákna navázat paprsek do jádra
- závisí na okolí
NA=n_0 cdot %phi_a newline NA=(n_1^2-n_2^2)^{1/2}
- n0=1 pro vzduch
- 0 maximální úhel navázání

---
Typy vláken

---
Útlum

---
Disperze
- vidová
- chromatická

---
Mezisymbolová interference

---
Parametry vláken
- útlum, měrný útlum,
- šířka přenosového pásma

---
Konektory
FC/PC
ST
Volition
E2000/LX-5
LC
MT
MU
SC
Opti-Jack
MT-RJ

---
Poděkování
Děkuji Jiřímu Hájkovi a Janu Janečkovi za poskytnuté materiály využité v této přednášce.